## Slide 1
Dora-MoveIt2 + GEN72 双臂机器人精简课程
基于 dora-rs 数据流框架 · MuJoCo 仿真 · Python 全栈
纯Python · pip安装 · 5分钟上手 · API兼容ROS MoveIt
目标硬件：双 Realman GEN72 7-DOF 机械臂

## Slide 2
课程大纲
章节 | 主题 | 关键内容
第1章 | 环境搭建 | pip install, MuJoCo, dora up
第2章 | 数据流基础 | 操作器, YAML数据流, Config注入
第3章 | GEN72模型 | Python Config类, 关节限制, FK链
第4章 | 配置体系 | RobotConfig协议, DualArmConfig
第5章 | MoveGroup API | go(), set_named_target(), 笛卡尔路径
第6章 | 单臂规划 | 关节目标, 笛卡尔路径, 抓取, 避障
第7章 | 双臂协调 | DualMoveGroup, 14D规划, 同步运动
第8章 | 综合实验 | 抓取-传递-放置 完整Demo

## Slide 3
Chapter 1
课程介绍与环境搭建
Course Introduction & Environment Setup

## Slide 4
为什么选择 Dora-MoveIt2？

## Slide 5
ROS2 + MoveIt2 的痛点
▸ 安装复杂：需特定Ubuntu版本，C++编译30分钟+
▸ 概念繁多：节点/话题/服务/TF树/URDF/SRDF...
▸ 调试困难：DDS中间件 + colcon构建系统
Dora-MoveIt2 的优势
▸ 纯Python：pip install 即装即用
▸ 数据流YAML：一个文件定义所有连接
▸ MuJoCo仿真：自带3D可视化
▸ API一致：与ROS MoveIt几乎完全一致
对比项 | ROS2 + MoveIt2 | Dora-MoveIt2
安装时间 | 30分钟+ | 5分钟
操作系统 | Ubuntu 22.04 only | macOS / Linux 均可
构建系统 | colcon + CMake | pip install
配置方式 | Setup Assistant GUI | Python类
仿真 | Gazebo + RViz | MuJoCo（自带可视化）

## Slide 6
三步完成环境搭建
# Step 1: 安装dora框架
pip install dora-rs
# Step 2: 克隆并安装
git clone https://github.com/dora-rs/dora-moveit2.git
cd dora-moveit2
pip install -e dora_moveit/
pip install -e examples/move_group_demo/
pip install -e examples/dual_gen72/
# Step 3: 安装MuJoCo
pip install mujoco
环境测试
cd examples/move_group_demo
dora up
dora start dataflows/moveit_example_mujoco.yml
# 看到MuJoCo窗口+机械臂运动 = 成功!
dora stop
▸ 无需colcon、CMake、rosdep
▸ 不限操作系统版本（macOS/Linux均可）
▸ Python 3.9+ 即可

## Slide 7
Chapter 2
Dora 数据流基础
Dora Dataflow Basics

## Slide 8
ROS2 vs Dora 概念映射
ROS2 概念 | Dora 等价物 | 说明
Node（节点） | Operator（操作器） | 每个Python脚本就是一个操作器
Topic（话题） | 数据流连接 | 在YAML里声明inputs/outputs
Service（服务） | 输出→输入配对 | 用配对的输入输出模拟
Parameter | 环境变量 (env) | YAML里的env字段
Launch file | Dataflow YAML | 一个文件定义整个系统
TF2 坐标树 | Config中的FK链 | 静态配置，无需动态广播
URDF/SRDF | Python Config类 | 关节限制、碰撞几何全在Python里

## Slide 9
操作器基本模式
from dora import Node
import pyarrow as pa
def main():
node = Node()
for event in node:
if event["type"] == "INPUT":
if event["id"] == "my_input":
data = event["value"].to_numpy()
result = process(data)
node.send_output(
"my_output",
pa.array(result)
)
elif event["type"] == "STOP":
break
数据流YAML（系统接线图）
nodes:
- id: mujoco_sim
path: .../main.py
inputs:
tick: dora/timer/millis/10
control_input: executor/joint_commands
outputs:
- joint_positions
- id: planner
path: .../planner.py
inputs:
plan_request: user/plan_request
outputs:
- trajectory
env:
ROBOT_CONFIG_MODULE: "...config.gen72"

## Slide 10
配置注入机制
库操作器不绑定任何特定机器人 — 配置通过环境变量注入
# YAML 中设置环境变量
env:
ROBOT_CONFIG_MODULE:
"move_group_demo.config.gen72"
# 操作器中加载配置
from dora_moveit.config import load_config
config = load_config()
print(config.NUM_JOINTS) # 7
print(config.HOME_CONFIG) # [0,-0.5,...]
▸ 换机器人只需：写新Config类 + 改YAML env变量
▸ 所有库操作器（规划器、IK、执行器）自动适配
▸ 支持单臂和双臂配置

## Slide 11
Chapter 3
GEN72 机器人模型与配置
GEN72 Robot Model & Configuration

## Slide 12
GEN72 Python Config 类
代替 URDF/SRDF — 可读、可计算、可继承
class GEN72Config:
NUM_JOINTS = 7
JOINT_LOWER_LIMITS = np.array([
-3.00, -1.83, -3.00, -2.88,
-3.00, -1.71, -3.00])
JOINT_UPPER_LIMITS = np.array([
3.00, 1.83, 3.00, 0.96,
3.00, 1.78, 3.00])
LINK_TRANSFORMS = [
{"xyz":[0,0,0.218], "rpy":[0,0,0]},
{"xyz":[0,0,0], "rpy":[-1.57,0,0]},
# ... 共7个关节变换
]
COLLISION_GEOMETRY = [
("sphere", [0.055]), # base
("sphere", [0.045]), # Link1
# ... 共8个连杆
]
HOME_CONFIG = np.array(
[0, -0.5, 0, 0, 0, 0.5, 0])
NAMED_POSES = {
"home": HOME_CONFIG,
"zero": np.zeros(7),
}
GEN72 机械臂结构
▸ 7个旋转关节（joint1 ~ joint7）
▸ 8个连杆（base_link + Link1~7）
▸ Link7 = 末端法兰（安装夹爪）
▸ 每个关节有角度限制
▸ 例: joint4 ∈ [-2.88, 0.96] rad
▸ （约 -165° ~ 55°，不对称）
▸
▸ FK链：base → j1 → L1 → j2 → ...
▸ 碰撞几何：球形近似每个连杆
▸ 命名姿态：home, safe, zero

## Slide 13
Chapter 4
Dora-MoveIt2 配置体系
Dora-MoveIt2 Configuration

## Slide 14
配置三层架构
第1层：RobotConfig协议
库定义的接口协议 NUM_JOINTS: int JOINT_LOWER_LIMITS LINK_TRANSFORMS COLLISION_GEOMETRY HOME_CONFIG NAMED_POSES
第2层：具体Config类
用户编写 class GEN72Config: NUM_JOINTS = 7 JOINT_LOWER_LIMITS = np.array([...]) ...
第3层：YAML注入
运行时绑定 env: ROBOT_CONFIG_MODULE: "app.config.gen72" load_config()自动加载
双臂扩展：DualArmConfig
class DualGEN72Config:
ARM_CHAINS = ["left_arm", "right_arm"] # 臂链标识
NUM_JOINTS = 7 # 每个臂
ARM_BASE_TRANSFORMS = { # 基座位置
"left_arm": {"xyz": [-0.3, 0, 0.8], "rpy": [0, 0, 0]},
"right_arm": {"xyz": [0.3, 0, 0.8], "rpy": [0, 0, 3.14]},
}
HOME_CONFIG_PER_CHAIN = {"left_arm": HOME, "right_arm": HOME} # 每臂home

## Slide 15
Chapter 5
MoveGroup Python API
MoveGroup Python API Basics

## Slide 16
MoveGroup 核心用法
from dora_moveit.workflow.move_group \
import MoveGroup
group = MoveGroup("gen72")
scene = group.get_planning_scene_interface()
# 1. 命名姿态
group.set_named_target("home")
group.go(wait=True)
# 2. 关节目标
group.go([1.57, -0.785, 0, -1.57,
0, 0.785, 0], wait=True)
# 3. 末端位姿目标 (IK自动求解)
group.set_pose_target(
[0.15, 0.1, 0.6, 0, 0, 0])
group.go(wait=True)
# 4. 笛卡尔路径 (直线运动)
traj, frac = group.compute_cartesian_path(
waypoints, eef_step=0.01)
group.execute(traj, wait=True)
# 5. 避障
scene.add_box("obs", [0,0,0.5],
[0.1, 0.1, 0.5])
group.go(wait=True) # 自动避开
scene.remove_world_object("obs")
API 对照表
功能 | 调用方式
命名目标 | set_named_target('home')
关节目标 | go([j1, j2, ...])
位姿目标 | set_pose_target([x,y,z,r,p,y])
规划 | plan()
执行 | execute(traj)
笛卡尔路径 | compute_cartesian_path()
停止 | stop()
正运动学 | compute_fk()
逆运动学 | compute_ik(pose)
添加障碍 | scene.add_box(...)

## Slide 17
Chapter 6
单臂运动规划
Single Arm Motion Planning

## Slide 18
关节空间规划 & 笛卡尔路径
# 关节空间规划
group.set_named_target("home")
group.go(wait=True)
joint_goal = group.get_current_joint_values()
joint_goal[0] = 1.57 # 底座旋转90°
joint_goal[1] = -0.785 # 肩关节倾斜
joint_goal[3] = -1.57 # 肘关节弯曲
group.go(joint_goal, wait=True)
# 笛卡尔路径（直线运动）
pos, _ = group.get_current_pose()
waypoints = [
[pos[0], pos[1], pos[2]-0.1, 0,0,0],
[pos[0], pos[1]+0.1, pos[2]-0.1, 0,0,0],
]
traj, frac = group.compute_cartesian_path(
waypoints, eef_step=0.01)
group.execute(traj, wait=True)
四大核心操作
▸ 关节空间规划
▸ 直接控制每个关节角度
▸ 最简单，适合精确姿态控制
▸
▸ 笛卡尔路径（直线运动）
▸ 末端沿直线运动
▸ 每1cm插值+IK求解
▸
▸ 简单抓取流程
▸ 接近→下降→抓取→提升→移动→放置
▸
▸ 避障
▸ 添加碰撞物体到PlanningScene
▸ RRT-Connect自动规划避障路径

## Slide 19
Chapter 7
双臂协调控制
Dual-Arm Coordination

## Slide 20
14D 统一规划架构
两个7D手臂拼接成14D空间 — 一个规划器同时规划 — 天然保证同步和避碰
# 系统数据流
用户 (DualMoveGroup API)
→ plan_request (14D: left_7D + right_7D) → 规划器 (14D RRT-Connect)
→ trajectory (14D) → 执行器 (拆分: left_7D + right_7D)
→ joint_commands (14D) → MuJoCo (14个执行器: 7 left + 7 right)
→ joint_positions (14D) → 规划场景 (per-chain状态跟踪)
启动双臂环境
cd examples/dual_gen72
dora up
dora start dataflows/dual_gen72_mujoco.yml
# 看到两个GEN72臂 + 桌子 + 球 + 盘子
MuJoCo 场景
▸ 左臂（蓝色）x = -0.3
▸ 右臂（红色）x = +0.3
▸ 红球 (0, 0.1, 0.83) + 绿盘 (0, -0.1, 0.82)

## Slide 21
DualMoveGroup API — 三种运动模式
同步运动
# 双臂同时回home
group.set_named_target(
left_name="home",
right_name="home")
group.go(wait=True)
# 指定关节目标
group.go(
left_joints=[0.5,...],
right_joints=[-0.5,...],
wait=True)
独立运动
# 只动左臂，右臂不动
group.go_left(
[0, 0.3, 0, -1, 0, 0.5, 0],
wait=True)
# 只动右臂，左臂不动
group.go_right(
[0, 0.3, 0, -1, 0, 0.5, 0],
wait=True)
命名姿态
# 分别设置
group.set_named_target(
left_name="home")
group.set_named_target(
right_name="zero")
group.go(wait=True)
# 同时设置
group.set_named_target(
left_name="home",
right_name="home")
▸ 14D统一规划：双臂同时搜索路径，天然保证同步到达
▸ 自动避碰：check_inter_arm_collision() 检查左臂×右臂所有链接对
▸ 向后兼容：单臂MoveGroup API完全不受影响

## Slide 22
Chapter 8
综合实验与调试
Final Demo & Debug

## Slide 23
综合Demo：双臂抓取-传递-放置
Step 1
双臂 → home
[同步]
Step 2
左臂 → 物体上方
[独立]
Step 3
左臂下降抓取
[独立]
Step 4
左臂提升
[独立]
Step 5
右臂 → 接收位置
[独立]
Step 6
双臂 → 交接位置
[同步]
Step 7
右臂 → 放置位置
[独立]
Step 8
右臂下降放置
[独立]
Step 9
右臂撤回
[独立]
Step 10
双臂 → home
[同步]

## Slide 24
常见错误与调试
规划失败
go() 返回 False
▸ 关节角度超出限制
▸ 碰撞/自碰撞
▸ 规划超时（路径太复杂）
▸ → 检查JOINT_LOWER/UPPER_LIMITS
IK求解失败
compute_ik() 返回 None
▸ 目标位置超出工作空间
▸ 姿态不可达
▸ → 用compute_fk()确认范围
▸ → 调整目标位置
执行超时
卡在poll_until()
▸ 轨迹太长/仿真太慢
▸ 数据流连接断开
▸ → dora list 检查节点状态
▸ → dora stop && dora up 重启
系统架构一览
┌─ 用户代码 (MoveGroup / DualMoveGroup) ──────────────────────────────────┐
│ set_named_target / go / compute_cartesian_path │
└────── plan_request ──┬───── ik_request ──┐ │
┌───────────────▼─┐ ┌────────────▼──┐ │
│ Planner (RRT) │ │ IK (TracIK) │ 所有模块通过YAML数据流连接 │
└───────┬─────────┘ └───────┬───────┘ 换机器人只改Config+模型 │
trajectory ik_solution │
┌───────▼──────────────────────┘ ┌─ Planning Scene ─┐ │
│ Trajectory Executor (插值) │ (场景管理/碰撞) │ │
└───────┬──────────┘ └──────────────────┘ │
joint_commands → MuJoCo (仿真+可视化) │

## Slide 25
课程总结
章节 | 主题 | 关键代码/命令 | 核心收获
Ch1 | 环境搭建 | pip install -e dora_moveit/ | 5分钟装好
Ch2 | 数据流基础 | YAML + Node事件循环 | 理解系统架构
Ch3 | GEN72模型 | GEN72Config类 | 替代URDF/SRDF
Ch4 | 配置体系 | RobotConfig协议 | 3层配置注入
Ch5 | MoveGroup | go() / set_pose_target() | API兼容ROS
Ch6 | 单臂规划 | compute_cartesian_path() | 4大操作
Ch7 | 双臂协调 | DualMoveGroup / go_left() | 14D统一规划
Ch8 | 综合实验 | 抓取-传递-放置 Demo | 完整流程
核心优势：纯Python · pip安装 · API兼容ROS MoveIt · 14D双臂统一规划 · MuJoCo仿真

## Slide 26
感谢学习！
Dora-MoveIt2 + GEN72 双臂机器人精简课程
GitHub: github.com/dora-rs/dora-moveit2
课后多实操 · 先练单臂再练双臂 · 有问题GitHub提issue